## Slide 1
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии
Авторы:___Н.К. Куксанов, Д.С. Воробьев, Р.А. Салимов, С.Н. Фадеев, Ю.И. Голубенко, Е. Домаров
Публикации:
Новый ускоритель имеет наименование ЭЛВ-15. При максимальной энергии электронов 3 МэВ мощность выведенного в атмосферу электронного пучка составляет 100 КВт. Ускоритель представляет собой высоковольтный выпрямитель со встроенной внутрь ускорительной трубкой. Электронный пучок выводится в атмосферу через окно из титановой фольги. Подобные машины в России не производятся. Есть либо DC ускорители с меньшей энергией и мощностью до 100 кВт, либо RF ускорители с большей энергией, но существенно меньшей мощностью. Особенностью ускорителя является, то что он предназначен для непрерывной работы в режимах вплоть до 7/24 в условиях промышленных предприятий. Ускоритель востребован и на него уже заключены договора. Срок действия патентов, как и на все ЭЛВ истек.
Общий вид высоковольтного выпрямителя ускорителя ЭЛВ-15 и ускоритель ЭЛВ-15 в процессе сборки
Мощный ускоритель непрерывного действия для применения в радиационных технологиях с энергией 3 МэВ и мощностью выведенного пучка 100 кВТ
Vorobev D.S., Domarov E.V., Golkovskii M.G., Golubenko Yu.I., Korchagin A.I., Kogut D.A., Kuksanov N.K., Salimov R.A., Semenov A.V., Fadeev S.N., Lavrukhin A.V., Nemytov P.I. Accelerators of ELV series: current status and further development // XXVII Russian Particle Accelerator Conference (RuPAC–2021), Alushta, 26 September - 2 October